## Slide 1
Università degli Studi di Napoli Federico II
Accademia Aeronautica
Laurea in
Gestione dei Sistemi Aerospaziali per la Difesa
(GESAD)
Corso di
MECCANICA DEL VOLO
Virata – Decollo – Atterraggio
Prof. A. De Marco

## Slide 2: VOLO MANOVRATO
Si introduce il Fattore
di carico n
Il Volo manovrato si riferisce a condizioni di volo in presenza di accelerazioni.
In particolare coinvolge condizioni di equilibrio in cui è presente una accelerazione, molto spesso accelerazione centripeta connessa a traiettorie di volo curvilinee.
Tali manovre vengono chiaramente provocate dal pilota attraverso azione sui comandi.
In tali condizioni la portanza aerodinamica non è più perfettamente uguale al peso del velivolo, ma è maggiore o minore di esso. Si può definire il fattore di carico, come il rapporto tra la portanza ed il peso. Tale fattore rappresenta di fatto l’accelerazione agente sul velivolo secondo un’asse praticamente perpendicolare alla traiettoria (e quindi al piano alare, se la velocità V è parallela all’asse del velivolo). Sarà quindi anche l’accelerazione percepita dal pilota.
Manovra di richiamata (pull-up)
Manovra di virata (turn)

## Slide 3: VOLO MANOVRATO
Si introduce il Fattore di carico n
Traiettoria
circolare
raggio R
Il raggio di virata ed il rateo di virata (vel. angolare) dipendono dalla velocità e da n.
N.B. La virata è intesa a quota costante e senza accelerazione lungo la traiettoria.
VIRATA stabilizzata
Angolo di bank
Equilibrio asse verticale
Forza risultante
Ma la forza Fr deve eguagliare la forza centripeta
W
L
Fr
Eguagliando la forza centripeta e l’espressione in funzione del fattore di carico n
Stabilizzata è relativo al fatto che R ed omega sono intesi costanti.

## Slide 4: VOLO MANOVRATO
Il raggio di virata ed il rateo di virata (vel. angolare) dipendono dal fattore di carico (angolo bank), dall’assetto, dal carico alare (dato progetto) e dalla quota.
VIRATA
W
L
Fr
Sostituendo l’espressione di V si ricavano le espressioni di R e di omega:
Essendo, per l’equilibrio
Velocità di equilibrio
(quota costante) in virata
Raggio di virata

## Slide 5: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Se non c’è perfetto equilibrio tra la traiettoria impostata e l’inclinazione (ed il conseguente fattore di carico) si ha una virata non corretta.
Se l’angolo di bank è troppo piccolo, si ha una virata con forza centrifuga non bilanciata a sufficienza ed il velivolo tende ad uscire fuori della traiettoria.
W
L
Fr
angolo di bank troppo piccolo
(il velivolo scivola fuori perché Fr<Fc)
Fc
angolo di bank troppo grande
(il velivolo entra perché Fr>Fc)
Turn and slip Indicator

## Slide 6: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Una virata in equilibrio viene detta corretta (coordinated turn).
Il virosbandometro è uno strumento che il pilota ha sul cockpit e che consente al pilota di valutare la tipologia di virata e di impostare una virata corretta.
Lo strumento si basa su di una pallina che scorre in un condotto circolare (con liquido). La pallina sarà al centro se non c’è accelerazione residua e cioè la risultante delle forze in gioco è perpendicolare al piano alare (e quindi allo strumento che si inclina insieme al velivolo).
volo
simmetrico
Virata corretta
(coordinated turn)
scivolata verso
l’interno
scivolata verso
l’esterno

## Slide 7: VOLO MANOVRATO
VIRATA (corretta)
Fattore di carico
La velocità di stallo (velocità minima), per dato carico alare, dipende dalla radice del fattore di carico !
La portanza deve aumentare perché solo una parte di essa equilibra il peso
W
L
Se un pilota si trova ad una velocità prossima a quella di stallo ed imposta una virata, tenderà facilmente a stallare, se non da potenza ed aumenta la velocità di volo.
Ad esempio, se un velivolo ha una velocità di stallo di 50 m/s in volo livellato, in virata a 30° (n=1.15) la velocità di stallo sarà pari a 50 x 1.07= 54 m/s. In virata a 60° (n=2) sarà =50 = 70.7 m/s
Fr
Equilibrio asse verticale
Forza risultante

## Slide 8: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Rateo di virata
Per le prestazioni di manovra di un aeroplano, sia militare che civile, è abitualmente vantaggioso avere il più piccolo R ed il rateo di virata maggiore possibile.
Raggio di virata
Fattore di carico n + alto possibile (limiti strutturali)
Velocità più bassa possibile (a quel valore di n)
Per avere minimo R, si deve cercare di avere alto valore dell’angolo di bank (alto valore di n) ed assumere la minima velocità (velocità di stallo) compatibile con quel valore di n. Il massimo valore di n, assumiamo che sia quello compatibile con resistenza strutturale, diciamo nMAX. (vedi diagramma di manovra successivo).
Teniamo presente che la velocità minima (velocità di stallo) dipende però da n e quindi la minima velocità (vel. di stallo) ad n=nMAX sarà:
e con
questa Vmin

## Slide 9: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Rateo di virata
massimo
Raggio di virata
minimo
Fattore di carico n=nmax
Velocità più bassa possibile
(a quel valore di n)
In effetti, assunto che l’assetto sia quello massimo (stallo), cioè
La dipendenza da n è blanda, poiché il raggio varia come :
ed il rateo come l’inverso di tale rapporto.
E’ evidente che se n assume valori elevati tale rapporto
tende ad 1. In ogni caso
con
Si vede quindi che il minimo raggio ed il massimo rateo di virata saranno ottenuti al massimo fattore di carico realizzabile

## Slide 10: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Rateo di virata
massimo
Raggio di virata
minimo
Fattore di carico n=nmax
Velocità più bassa possibile
(a quel valore di n), cioè
quota più bassa
(il raggio minimo si ottiene a S/L)

## Slide 11: VOLO MANOVRATO
VIRATA – EQ APPROSSIMATE
Rateo di virata
Raggio di virata
Se n è grande..
=>
ma
=>

## Slide 12: VOLO MANOVRATO
VIRATA – EQ APPROSSIMATE (nel caso n >>1)
Velivoli con W/S + piccolo => migliori prestazioni virata
Tuttavia il progetto del carico alare di un aeroplano è determinato di solito da fattori diversi da quelli di manovra, come il carico pagante, l’autonomia e la velocità massima. Di conseguenza, i carichi alari per aerei leggeri dell’aviazione generale sono relativamente bassi, ma quelli per aerei militari ad alte prestazioni sono abbastanza grandi.
Le formula sopra sono approssimate (forniscono risultato prossimo a quello della formula corretta per n molto grande) , ma la loro semplice espressione rende chiaramente il legame con il carico alare.
caso n ad esempio pari a 3-4

## Slide 13: VOLO MANOVRATO
VIRATA – EQ APPROSSIMATE
Aeroplani | W/S, kg/m2
Wright Flyer | 5.86
Beechcraft Bonanza | 91.79
Mc Donnell Douglas F-15 | 322.24
General Dynamics F-16 | 361.30

## Slide 14: VOLO MANOVRATO
VIRATA – EQ APPROSSIMATE
Per fissato velivolo , quali condizioni forniscono R piccolo ed w grande ?
Alle basse velocità
Bisogna considerare anche se la spinta riesce ad eguagliare la resistenza che è aumentata perché L=nW

## Slide 15: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Bisogna considerare anche se la spinta riesce ad eguagliare la resistenza che è aumentata perché L=nW
W
L
Fr
D=(n W)/E
A resistenza, per dato assetto, non sarà piu’ uguale al peso / efficienza, ma = ad n*W /E. E’ come se il peso del velivolo risultasse aumentato di n volte (con n fattore di carico).
Otre alla resistenza, anche la potenza aumenta. Tra l’altro ricordo che la potenza dipende dal peso elevato ad una potenza di 1.5.
Quando siamo in virata, le curve di potenza necessaria al volo a quota costante si spostano verso l’alto e verso destra.

## Slide 16: VOLO MANOVRATO
VIRATA
La resistenza aumenta e la potenza aumenta.
La resistenza aumenta del fattore n rispetto a quella in volo livellato
Le velocità di equilibrio (ipotizzando nessuna perdita di quota) si spostano a destra (velocità maggiori) al variare dell’angolo di bank e quindi di n
Per dato assetto è lineare con n
Per dato assetto dipende
Dalla radice di n
La potenza necessaria = D*V dipenderà da n elevato ad 3/2.
Per dato assetto è funzione della equivalente potenza in volo livellato per n elevato a 3/2

## Slide 17: VOLO MANOVRATO
VIRATA
In virata la resistenza aumenta e la potenza aumenta.
Il minimo raggio di virata, quindi potrebbe essere legato non al valore di n massimo strutturale, (vedi formule sopra relative al punto S in figura) ma al valore di n massimo realizzabile con la potenza disponibile dell’impianto propulsivo.
(in figura un esempio di velivolo ad elica).
Seguendo la linea ad assetto massimo
mi muovo, all’aumentare del fattore di carico
(virata sempre più stretta) sulla linea S-B.
Il fattore di carico aumenta, la V anche e in B
Si raggiungerà il minimo raggio:
B
S
E’ evidente che il fattore di carico in B potrebbe essere inferiore a quella massimo strutturale(nmax). Per velocità maggiori di VB (V*), mi muovo sulla curva B-C, con fattore di carico variabile (e massimo nel punto N indicato, che non è detto coincida con il massimo strutturale). Il valore massimo di n in B ad esempio sarebbe quello relativo ad un angolo massimo di circa 68°.
C
N
A
Curva a n=nmax
Vmin
n

## Slide 18: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Il raggio di virata minimo si trova molto vicino a quello calcolato nel punto B, cioè V=V*.
In effetti è più a destra (V maggiori) perché V aumenta di poco, ma n aumenta di più.
La velocità di massimo rateo di virata si ha a velocità leggermente superiori (vedi figura).
La velocità di massimo fattore di carico (massimo angolo di bank), punto N, a velocità ancora più elevate. Tutto questo per una data quota.
N
R
N
R
B
B
Rmin calcolato in funzione di n con CL=Clmax (linea B-S)
A
C

## Slide 19: VOLO MANOVRATO
VIRATA
Al variare della quota, le prestazioni di virata precedenti, ovviamente peggiorano.
Infatti la potenza disponibile si riduce e la potenza necessaria aumenta.
Mach

## Slide 20: VOLO MANOVRATO
VIRATA
ESEMPIO APPLICATIVO – P2006T
VELIVOLO P2006T
W=1180 Kg S=14.8 m^2 b=11.4 m
CDo=0.028 e=0.83 (con winglet) CLMAX=1.6
POT motori=2 x 100 hp=200 hp (149.1 kW)
Rendim elica
Fattore carico massimo strutturale
Con i dati assegnati è possibile ricavare il minimo raggio ed il massimo rateo compatibili con il massimo fattore di carico strutturale. La condizione è quella del punto A (V minima con n=nmax)
Con la velocità minima pari alla velocità di stallo ad n=nmax
Che diventa, al livello del mare (S/L):

## Slide 21: VOLO MANOVRATO
VIRATA
ESEMPIO APPLICATIVO- P2006T - continua
Notiamo che l’espressione che viene fuori sostituendo l’espressione della velocità minima nella formula è:
Si può anche calcolare il raggio minimo con l’espressione approssimata (ottenuta, come detto, assumendo che nella formula precedente nMAX sia tanto grande rispetto ad 1 che:
=>
Non molto diverso rispetto a quello esatto
Tale virata, con n= n MAX, sarà effettuata ad una angolo di bank pari a:
BISOGNA VERIFICARE CHE L’IMPIANTO PROPULSIVO RIESCA A MANTENERE TALE VIRATA, CIOE’ CHE LA POTENZA MAX DISPONIBILE SIA MAGGIORE O UGUALE A QUELLA NECESSARIA !

## Slide 22: VOLO MANOVRATO
VIRATA
ESEMPIO APPLICATIVO- P2006T - continua
Verifichiamo che però la potenza disp. del motore sia in grado di equilibrare il velivolo in tale condiz.
Calcolo potenza necessaria in virata nella condizione assunta (S/L). Conosco l’assetto (allo stallo), cioè Nota la velocità (Vmin) posso calcolare la resistenza e la potenza necessaria:
Nella ipotesi semplificativa di validità della polare parabolica fino allo stallo
Pressione din.
La POTENZA DISPONIBILE (max ammissione e quota S/L) è:
La POTENZA DISPONIBILE e’ inferiore, QUINDI IL VELIVOLO NON CE LA FARA’ A TENERE TALE CONDIZIONE DI VOLO !
Calcolo, tenendo sempre assetto di stallo, la velocità compatibile con tale potenza (punto B e V* dei grafici precedenti)
Potenza necessaria in virata

## Slide 23: VOLO MANOVRATO
VIRATA
ESEMPIO APPLICATIVO- P2006T - continua
Verifichiamo che però la potenza disp. del motore sia in grado di equilibrare il velivolo in tale condiz.
E si puo’ calcolare la velocità di equilibrio compatibile con CL=Clmax e la potenza effettivamente disponibile.
Che è inferiore a quella compatibile con n massimo strutturale che era 55.1 m/s
Che, dalla relazione che lega V ed n, sempre assumendo di trovarci ad assetto di stallo
Ci permette di trovare il massimo fattore di carico compatibile con la potenza disponibile a S/L ed il massimo angolo di bank corrispondente

## Slide 24: VOLO MANOVRATO
VIRATA
ESEMPIO APPLICATIVO- P2006T - continua
Ci permette di trovare (sempre a S/L) i valori finali effettivi di Rmin e rateo max (compatibili con tale valore di n).
Fattore carico massimo compatibile con la potenza disponibile
Che risultano effettivamente maggiore e minore dei valori trovati solo con il massimo fattore di carico strutturale (limite strutturale) che erano rispettivamente 84.3 m e 37.4 deg/s
Minore dei 74.7 deg
ad n=nMAX =3.8

## Slide 25
DIAGRAMMA DI MANOVRA
D
nmax
Dipende dalla categoria del velivolo:
Civili trasp = 2.5
FAR23 = 3.2-3.8
Leggeri = 4
Acrobatici = 7-10
Mililtari= 6-8
CLmax
Clmax,r
C
D
Zona interdetta per problemi strutturali
VD
S
1
2
VC
VA
VS
V (CAS)
nmax
A
Limiti
Aerodinamici
X
3
E
F
G
Il Diagramma di manovra è l’inviluppo del fattore di carico in funzione della velocità di volo (scelta tipicamente con la CAS o EAS per avere un diagramma valido per tutte le quote).
Il punto S rappresenta lo stallo in volo livellato (n=1). Se aumento la V , sempre all’assetto CL=CLmax, mi muovo sulla curva S-A. Il punto A è caratterizzato dalla velocità alla quale arrivo al massimo fattore di carico strutturale, sempre con massimo CL. La V del punto A viene detta velocità di manovra. Se V>VA il pilota dovrà fare molta attenzione perché con manovra intensa potrebbe superare il massimo fattore di carico e portare a rottura le ali. Partendo da una condizione di volo “1” posso infatti arrivare a “2” ma non alla condizione “3” (che prevederebbe un CL maggiore del massimo). Il punto D è l’affondata (DIVE speed) maggiore di C (crociera). La parte inferiore (relativa a fattore di carico negativo) si riferisce al volo “rovescio” cioè con ali con ventre verso l’alto.
nmax
nmax, R
Volo Rovescio
Tipicamente:
nmax, R=0.5 * nmax
VOLO MANOVRATO

## Slide 26: VOLO MANOVRATO
DIAGRAMMA DI MANOVRA
D
Il Diagramma di manovra è l’inviluppo del fattore di carico in funzione della velocità di volo (scelta tipicamente con la CAS o EAS per avere un diagramma valido per tutte le quote). Qui sotto è riportato un esempio per un addestratore militare a getto. Il fattore di carico limite è pari a circa 7, per tale velivolo.
nmax
E
G
La velocità del punto A è detta velocità di MANOVRA.
E’ la velocità del punto in cui abbiamo inizialmente calcolato il minimo raggio di virata legato quindi solo ai limiti strutturali del velivolo(senza limiti propulsivi).
A
VA
n
n<0 : VOLO Rovescio
L
W
Portanza diretta verso il ventre del profilo alare, considerata negativa.
V (CAS)
[mph]

## Slide 27: VOLO MANOVRATO
e
Manovra di richiamata
(pull-up maneuver)
R
L
W
q
R
Forza Centripeta risultante:
ALTRE MANOVRE
Vediamo un’altra manovra che, a differenza della virata, si svolge nel piano longitudinale.
L
Eguagliando le due espressioni:

## Slide 28: VOLO MANOVRATO
Richiamata in volo rovescio
(Pull-down maneuver)
ALTRE MANOVRE
Forza Centripeta risultante:

## Slide 29: DECOLLO
SG : Corsa al suolo (rullaggio) (Ground roll)
SA : Corsa di involo (Airborne distance)
Ostacolo “virtuale”
di fine corsa decollo:
=> 50 ft vel elica FAR23
=> 35 ft vel trasp getto
(FAR 25)
H

## Slide 30: DECOLLO
Durante la corsa di decollo, il velivolo deve acquistare velocità. Per ridurre la corsa, si adotta una configurazione con sistemi di ipersostentazione (flap/slat) parzialmente estesi. La velocità di stallo (velocità minima di sostentamento) risulterà quindi ridotta rispetto a quella in configurazione di crociera. In decollo si usano deflessioni più basse per non incrementare però eccessivamente la resistenza aerodinamica.
Ala pulita
(crociera)
Ala con flap
a
CL
Ala con flap e slat
Decollo (flap 20°)
Atterraggio (flap 35-40°)
Decollo (flap 20°)
Atterraggio (flap 35-40°)

## Slide 31: DECOLLO
Per ridurre la corsa, si adotta una configurazione con sistemi di ipersostentazione (flap/slat) parzialmente estesi. La velocità di stallo (velocità minima di sostentamento) risulterà quindi ridotta rispetto a quella in configurazione di crociera.
CL max
Pulito (crociera) 1.4-1.6
Decollo (flap e slat 15-20°) 1.8-2.2
Atterraggio (flap 35-40° e slat) 2.3-2.9

## Slide 32: DECOLLO
Per ridurre la corsa, si adotta una configurazione con sistemi di ipersostentazione (flap/slat) parzialmente estesi. La velocità di stallo (velocità minima di sostentamento) risulterà quindi ridotta rispetto a quella in configurazione di crociera.
CL max
Pulito (crociera) 1.4-1.6
Decollo (flap e slat 15-20°) 1.8-2.2
Atterraggio (flap 35-40° e slat) 2.3-2.9
Per un B747 (W=360000 Kg, S=540 m^2), ad esempio, assumendo un massimo CL in configurazione pulita pari a 1.6 ed uno in decollo CLmaxTO di 2.2, ed atterraggio 2.9 , a S/L:
Pulita (crociera)
decollo
atterraggio

## Slide 33: DECOLLO

## Slide 34: DECOLLO
velocità di stallo conf. Di decollo
,
minima velocità di controllo al suolo, indicata con
minima velocità di controllo in aria, indicata con
L’aeroplano è ancora a terra
velocità di decisione, indicata con
> Vmc
velocità di rotazione al decollo, indicata con
la coda può toccare il suolo
minima velocità di distacco, indicata con
velocità di decollo, indicata con
anche indicata con
velocità di passaggio sull’ostacolo, indicata con
Detta anche velocità di LIFT-OFF

## Slide 35: DECOLLO
Distanza bilanciata di decollo. E’ maggiore della distanza normale e si riferisce al caso di piantata (failure) di un motore. La V1 viene chiamata velocità di decisione. Se la V è inferiore a V1 il pilota dovrà frenare ed abortire il decollo, altrimenti dovrà continuare.
La distanza bilanciata (BFL) è quella che si ottiene se ho il riconoscimento della failure proprio alla V1. In tal caso la distanza di arresto o di decollo continuato con solo 1 motore sono uguali.
Distanza di decollo normale
(Take-Off Field Lenght)
Distanza bilanciata di decollo
(Balanced Field Lenght)
1
Corsa di decollo (con 1 mot off dopo failure)
Spazio di arresto
per frenata
dopo failure
Tipicamente BTOFL=1.15-1.25 TOFL
E’ la maggiore tra le distanze di decollo possibili per un velivolo.
(E’ quella che determina la possibilità di decollare da una data pista con dato peso, data quota e data temperatura).

## Slide 36: DECOLLO
Distanza bilanciata di decollo. E’ maggiore della distanza normale e si riferisce al caso di piantata (failure) di un motore. La V1 viene chiamata velocità di decisione. Se la V è inferiore a V1 il pilota dovrà frenare ed abortire il decollo, altrimenti dovrà continuare.
La distanza bilanciata è quella che si ottiene se ho il riconoscimento della failure proprio alla V1. In tal caso la distanza di arresto o di decollo continuato con solo 1 motore sono uguali.
Se la failure avviene prima si vede chiaramente che se procedo con l’aborto (frenata) ho uno spazio di arresto molto ridotto (curva rossa) rispetto invece all’ipotesi di continuare il decollo con 1 motore in meno (curva blu) che mi porterebbe a distanze notevoli.

## Slide 37: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Forza netta verticale sulle ruote
Flap al decollo
suolo
CL=CLg
CD=CDg
Durante la corsa di decollo l’assetto non cambia
(fino alla rotazione e distacco). Il coefficiente di portanza e quello di resistenza, conseguentemente, sono costanti. Il coefficiente di portanza del velivolo, detto CLg (g sta per ground) è il coefficiente a basso assetto (la fusoliera è ad un angolo tra 1 e -2° con il suolo), ma tenendo conto della curva di portanza del velivolo con flap deflessi al decollo.
Equazione della dinamica
Secondo asse x:

## Slide 38: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Flap al decollo
suolo
CL=CLg
CD=CDg
Durante la corsa di decollo l’assetto non cambia
(fino alla rotazione e distacco). Il coefficiente di portanza e quello di resistenza, conseguentemente, sono costanti. Il coefficiente di portanza del velivolo, detto CLg (g sta per ground) è il coefficiente a basso assetto (la fusoliera è ad un angolo tra 1 e -2° con il suolo), ma tenendo conto della curva di portanza del velivolo con flap deflessi al decollo.
Con flap e slat deflessi parzialmente
(circa 15-20°), l’incremento di CL a basse
incidenze è di circa 0.40, comportando quindi
Un incremento di CL da 0.25-0.35 (quello di crociera ad alfa prossimi a zero o circa -1°) a circa 0.70-0.80.
V
Ala pulita
(crociera)
a
CL
Decollo (flap 15-20°)
Atterraggio (flap 35-40°)
CL
CL
con flap 0.60-0.80
no flap 0.25-0.35
Incremento CL del flap al decollo

## Slide 39: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Polare del velivolo in configurazione di decollo
(flap+carrello+effetto del flap ed effetto suolo sulla resistenza indotta)
Flap al decollo
Carrello estratto
suolo
Fattore riduzione resistenza indotta in effetto suolo (vedi pag. seguente)
Il fattore di Oswald con i flap (che modificano il carico aerodinamico in apertura) può ridursi di qualche punto %, quindi, ad esempio:
flap

## Slide 40: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Flap al decollo
Carrello estratto
suolo
Riduzione resistenza indotta in effetto suolo
h
Velivolo ad ala bassa
(tipo trasporto a getto)
Velivolo ad ala alta
(ad es ATR72)
In generale

## Slide 41: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Solitamente il CL di rullaggio è pari a circa 0.6-0.7 (vedi pag. 38)

## Slide 42: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Potrei trovare il CLg ottimale derivando rispetto al CLg e =0
= circa 0.40 per valori tipici di m AR e KES
Sarebbe corrispondente ad alfa bassi (negativi con flap al decollo)
Solitamente il CL di rullaggio è pari a circa 0.6-0.7 (vedi pag. 38)

## Slide 43: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg

## Slide 44: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Spinta media durante la corsa
(costante quindi con V)

## Slide 45: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg

## Slide 46: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
se
Nei velivoli a getto il KVLO tende ad essere intorno ad 1.1, ma nei velivoli ad elica può anche arrivare a valori prossimi ad 1.2.
La velocità di passaggio sull’ostacolo V2 è invece generalmente sempre posta uguale ad 1.2

## Slide 47: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
(TO-1)
La relazione (TO-1) (con KVLO =1.1) quindi è stata ricavata nell’approssimazione di spinta costante durante il decollo.
Si noti anche l’effetto della quota (direttamente su sigma, ma anche sulla spinta. La temperatura (giornata calda influisce anche sulla densità (condizioni non-ISA) e sulla spinta T.

## Slide 48: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg
Si assume la T in corrisp. di 0.7 V
ELICA
JET

## Slide 49: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg – Relazioni semplificate
Assumo la forza agente pari ad un valore medio e quindi elimino la variabilità con V.
Il valore medio viene calcolato ad una velocità pari a 0.70 della velocità finale (lift-off).
Il fattore 0.70 ( e non magari 0.50) deriva dal fatto che essendo la variabilità delle forze (almeno quelle aerodinamiche) essenzialmente quadratica con V, la x=0.70 è la x che fornisce il valore medio integrale di una funzione parabolica.
x
y
x
y

## Slide 50: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg – Relazioni semplificate
(TO-2)
O in generale…

## Slide 51: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg – Relazioni semplificate
(TO-2)
È abbastanza cost
ULTERIORE APPROSSIMAZIONE

## Slide 52: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg – Relazioni semplificate
ULTERIORE APPROSSIMAZIONE
(TO-3)

## Slide 53: DECOLLO
CORSA AL SUOLO Sg - Riepilogo
Si noti una dipendenza quadratica
con il peso W.

## Slide 54
ma
Manovra di richiamata
Fattore di carico n
DECOLLO – FASE DI INVOLO (Airborne)

## Slide 55: DECOLLO
CORSA DI INVOLO
Fattore di carico n
Durante la traiettoria circolare di involo la portanza sviluppata deve eguagliare la somma del peso e della forza centripeta.
Dividendo tutto per W
L
La V nella fase di involo VAir si può assumere costante e pari alla media tra la V al distacco VLO(es. 1.1 Vs_TO) e la V al supermento dell’ostacolo V2 (es. 1.20 Vs_TO ), quindi ad esempio =1.15 Vs_TO
W
R
R

## Slide 56: DECOLLO
CORSA DI INVOLO
Come dicevamo la V si può assumere costante e pari alla media tra la V al distacco VLO(es. 1.1 Vs_TO) e la V al supermanto dell’ostacolo (es. 1.20 Vs_TO ), quindi ad esempio =1.15 Vs_TO
Durante la traiettoria curvilinea di involo, si può assumere che il pilota si porti in prossimità dello stallo, cioè degli angoli di salita massimi, ma ovviamamente con un certo margine di sicurezza. Assumiamo che l’angolo di attacco (alfa) conseguito sia tale da arrivare al 90% del massimo coefficiente di portanza :
CL=0.90 CLMAX_TO
Per ricavare R è necessario conoscere V ed n
Ala pulita
(crociera)
a
CL
Decollo (flap 15-20°)
CLMAX_TO
0.90 CLMAX_TO
Con i valori di V e CL assunti, si può ricavare il fattore di carico n durante la fase di involo (airborne)

## Slide 57: DECOLLO
CORSA DI INVOLO
Ricordando la definizione di velocità di stallo:
Quindi:
N.B.
Teniamo presente che il valore di n=1.19 è legato al fattore 1.15 (media tra 1.10 e 1.20) e all’aver assunto un CL di involo pari a 0.90 del Clmax_TO. Se, ad esempio, si ha in input che invece la velocità di lift-off da assumere è 1.14 della e quella di involo (V2) è 1.20, il valore medio è 1.17. In tal caso il fattore di carico da usare sarebbe:
E quindi:
In effetti, in molti testi di Meccanica del volo è riportato che il fattore di carico durante la fase di involo è pari all’incirca ad 1.20.
Con :
Ad esempio, con:

## Slide 58: DECOLLO
CORSA DI INVOLO
Ricavato R si può ricavare Sa
Angolo piccolo … circa 4-5°.
Ad esempio, assumendo R=3000 m, essendo H=35ft=10.7 m (oppure 50ft=15 m) :
Formula con velocità media pari a 1.15 (media tra 1.10 ed 1.20) e CL pari a 0.90 del CL massimo.
Per ricavare l’angolo di traiettoria di superamento dell’ostacolo si usa ancora una costruzione geometrica.
da cui:
Ad esempio con
Per un velivolo da trasporto R di involo è all’incirca pari a 3000 m.
H=35ft
=10.7 m
FAR25 ostacolo

## Slide 59: DECOLLO
CORSA DI INVOLO
Ricavato R e l’angolo si può ricavare SA
E quindi :
Ovviamente questo è solo un esempio e si riferisce ad un velivolo con una velocità di stallo al decollo pari a circa 65 m/s.
Per velivoli di grosse dimensioni R può arrivare anche a 3500-4000 m e lo spazio di involo a 400 m circa.
In ogni caso la parte di involo è sempre più corta di quella di corsa al suolo. Tipicamente la corsa al suolo varia tra 800 e 1500 m (velivoli pesanti) e quella di involo tra 200 e 400 m (sempre nel caso di velivoli a getto pesanti, tipo B747 o A380).

## Slide 60: DECOLLO
Esempio applicativo B747
Dati Input:
Calcoliamo tutte le forze aerodinamiche e la spinta in corrispondenza della V media pari a 0.70 della V di Lift-Off.

## Slide 61: DECOLLO
Esempio applicativo B747
Calcoliamo tutte le forze aerodinamiche e la spinta in corrispondenza della V media pari a 0.70 della V di Lift-Off.

## Slide 62: DECOLLO
Esempio applicativo B747
Calcoliamo tutte le forze aerodinamiche e la spinta in corrispondenza della V media pari a 0.70 della V di Lift-Off.
Forza attrito media
Qui riassumo le forze medie in gioco:
T=89021 Kgf spinta media
D=5852 Kgf resistenza aerodinamica media
Fa=8666 Kgf forza attrito media
Fx_tot= 74503 Kgf forza tot media
La spinta è abbastanza maggiore delle altre forze.

## Slide 63: DECOLLO
Esempio applicativo B747
Calcoliamo tutte le forze aerodinamiche e la spinta in corrispondenza della V media pari a 0.70 della V di Lift-Off.
Qui riassumo le forze medie in gioco:
T=89021 Kgf spinta media
D=5852 Kgf resistenza aerodinamica media
Fa=8666 Kgf forza attrito media
Fx_tot= 74503 Kgf forza tot media
Se avessi usato solo la spinta per calcolare l’accelerazione, cioè trascurando tutte le altre forze (attrito + resistenza aerodinamica) avremmo:
Calcoliamo ora la CORSA DI INVOLO
(vedi pagina seguente)

## Slide 64: DECOLLO
Esempio applicativo B747
CALCOLO CORSA DI INVOLO (Airborne Distance)
L
W
R
Calcolo fattore di carico n durante involo:

## Slide 65: DECOLLO
Esempio applicativo B747
CALCOLO CORSA DI INVOLO (Airborne Distance) (continua)
L
W
R
INFINE , Corsa Totale:

## Slide 66: ATTERRAGGIO
CORSA DI ATTERRAGGIO
3 FASI:
Approccio Sa
Flare Sf
Corsa di rullaggio Sg
(free-roll + frenata)
Velocità di Touch-Down
(intorno a 1.15 VsL per vel da trasporto a getto)
Velocità di approccio
Va = circa 1.3 VsL
Velocità di stallo in configurazione di atterraggio (flap a 35-40°) VsL. Teniamo presente che il peso massimo all’atterraggio può essere minore di quello massimo al decollo, ad es. WL=0.90 WTO

## Slide 67: ATTERRAGGIO
Distanza di approccio
Angolo di approccio piccolo (circa 3°- 4°)
Spinta motori nella fase di approccio (tipicamente intorno al 20%, quindi quasi al minimo).
Assegnata la velocità di approccio : è possibile calcolare il CL
Il delta_CDo è relativo (come al decollo) all’effetto di flap deflessi e carrello estratto. Come nel decollo c’è la resistenza indotta con un possibile diverso fattore Oswald e l’effetto suolo.

## Slide 68: ATTERRAGGIO
Distanza di approccio
Angolo di approccio piccolo (circa 3°- 4°)
Può essere calcolato con la formula (data la spinta T) oppure può essere assegnato.
Ed inoltre :
Come ricavo R ?
=> traiettoria ed equazioni della richiamata

## Slide 69: ATTERRAGGIO
Come ricavo R ?
=> traiettoria ed equazioni della richiamata (FLARE)
Si assume per il flare una V pari alla media tra 1.3 VsL (la Va)
e VTD=1.15 VsL (al touch down), quindi una V=1.23 VsL
Vf =1.23 VSL
Assumendo un fattore di carico n durante il flare pari
ad n=1.2 (come nell’involo del decollo)
Avendo quindi calcolato :
Oppure assunto
pari a pochi gradi (es = 3°)
Distanza di approccio

## Slide 70: ATTERRAGGIO
Distanza di approccio e flare
Vf =1.23 VSL
Vf
n=1.2
Approccio
Flare
Oppure angolo assegnato
Quota pari a 50 ft =15.2 m. Per distanza in [m] usare 15.2 al posto di 50.
E si può calcolare la
distanza di approccio

## Slide 71: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
VTD = Velocità al touch-down
Flap
Carrello estratto
suolo
L
Trev
Fa
D
Spinta Invertita
Solitamente i velivoli sono in grado di sviluppare l’inversione di spinta con una Trev (T reversed) che va dal 40% al 60% della T0 (spinta massima positiva al decollo). Ovviamente la spinta invertita, nel caso di turbofan, deriva sempre dall’applicazione della formula per il decollo (bassa V con il KT). La condizione più critica è pero con T=0
Attrito
La forza di attrito è quella con frenatura applicata sulle ruote (non bloccate). Non è l’attrito “radente”, ma è assolutamente maggiore di quello volvente (10 volte maggiore).
Tipico = 0.30
Free-Roll
Tale corsa viene calcolata semplicemente moltiplicando la V di touch-down per il tempo che occorre al pilota per azionare i freni, tipicamente 2-3 secondi:
Corsa di rullaggio (Ground roll)
Reversed Thrust
W

## Slide 72: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
VTD = Velocità al touch-down
Corsa di rullaggio (Ground roll)
Flap
Carrello estratto
suolo
L
Trev
Fa
D
W
La resistenza aerodinamica è con flap deflessi all’atterraggio e con carrello estratto.
Il delta CDo in tale condizione è circa 0.030-0.050 , cioè doppio (e più) rispetto all’incremento al decollo. Ovviamente va considerata anche la resistenza indotta.
Coefficiente di portanza al rullaggio, tipicamente intorno ad 1.0-1.2 cioè con alfa circa =0 e flap deflessi all’atterraggio
Fattore di Oswald in atterraggio. I flap modificano la distribuzione in apertura della portanza. Tipicamente più valere 10-15% in meno di quello in condiz. crociera.

## Slide 73: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
Corsa di rullaggio (Ground roll)
Flap
Carrello estratto
suolo
L
Trev
Fa
D
W
Coefficiente di portanza al rullaggio, tipicamente intorno ad 1.0-1.3 cioè con alfa circa =0 (magari anche leggermente negativo) e flap deflessi all’atterraggio (35-45°).
Ala pulita
(crociera)
a
CL
Decollo (flap 15-20°)
Atterraggio (flap 35-45°)
CL
CL
con flap 1.00-1.30
no flap 0.25-0.35
Incremento CL del flap atterraggio
Il fattore di Oswald con i flap (che modificano il carico aerodinamico in apertura) può ridursi di 10-15%%, quindi, ad esempio:
flap

## Slide 74: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
Decelerazione funzione di V

## Slide 75: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
Decelerazione
funzione di V

## Slide 76: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
Ma si può ricavare una espressione approssimata, come fatto per il decollo:
Cioè si calcolano tutte le forze agenti in corrispondenza di una V pari a 0.70 della V di touch-down.
Il diagramma a destra mostra che in effetti la somma di D e della forza di attrito sono abbastanza costanti. La spinta invertita è anch’essa non molto variabile e comunque non molto elevata (rispetto al decollo). Inoltre potrebbe essere considerata =0 (caso critico).

## Slide 77: ATTERRAGGIO
CORSA AL SUOLO DOPO IL TOUCH-DOWN
Forma analitica che mette in evidenza i parametri:
La ground roll dipende : - dal carico alare - dall’attrito
- dal rapporto Trev/W
- dal CL massimo all’atterraggio
- dalla quota (densità)

## Slide 78: ATTERRAGGIO Applicazione B-747
FASE Approccio
Calcoliamo la velocità di stallo in configurazione di atterraggio e la velocità di approccio.
CL in approccio

## Slide 79: ATTERRAGGIO Applicazione B-747
Approccio
Angolo di approccio (discesa)
Spinta al 20% in fase approccio

## Slide 80
Fase Approccio
ATTERRAGGIO Applicazione B-747

## Slide 81
Fase FLARE
ATTERRAGGIO Applicazione B-747
Free-Roll dopo Touch-down

## Slide 82
Fase Ground Roll
ATTERRAGGIO Applicazione B-747

## Slide 83
Fase Ground Roll
ATTERRAGGIO Applicazione B-747

## Slide 84
Fase Ground Roll
ATTERRAGGIO Applicazione B-747
Qui riassumo le forze medie in gioco:
T=36228 Kgf spinta media invertita
D=9397 Kgf resistenza aerodinamica media
Fa=72455 Kgf forza attrito media
Fx_tot= 118079 Kgf forza tot media
Nella ipotesi di non usare l’inversione di spinta
(senza Reverse Thrust)
accelerazione media

## Slide 85
Complessivo:
ATTERRAGGIO Applicazione B-747

## Slide 86: Overview
Energy Height (quota energia)
Specific Excess Power
Ps Charts
Applicazioni
  Minimo tempo di salita
  Confronto velivoli
QUOTA ENERGIA ED ECCESSO DI POTENZA SPECIFICO

## Slide 87: Motivo di He e Ps
Il diagramma V-n mostra i limiti delle prestazioni dei velivoli
Ad ogni modo, mostra solo una prestazione istantanea. Non si può determinare la sostenibilità di una manovra dal V-n diagram
Energy height e specific excess power sono una misura di “sustained performance”

## Slide 88: Energy Height
Energy Height è misura dell’energia meccanica totale posseduta
(potenziale + cinetica) da un velivolo.
Per confrontare velivoli possiamo normalizzare rispetto al peso(mg).
Energy Height

## Slide 89: Energy Height
Plot di curve a costante energy height.
E’ quello che ogni pilota sa: si può trasformare velocità in quota e viceversa e più si ha di entrambe le cose meglio è !
h
V
H = const
e
1
2
3

## Slide 90: Specific Excess Power
Un pilota vuole iniziare un combattimento con quanta maggiore energia possibile.
Il velivolo che riesce a cambiare la propria “Energy height” più rapidamente avrà un significativo vantaggio:
Guardiamo la derivata rispetto al tempo di He:
Questa è una misura della capacità del velivolo di salire e/o accelerare.

## Slide 91: Specific Excess Power
Specific
Excess
Power,
Ps

## Slide 92: Specific Excess Power
Se Ps è positiva, il velivolo può:
  Salire
  Accelerare
  O entrambe le cose
If Ps is negative, il velivolo può:
  Scendere (perdere quota)
  Decelerare
  O entrambe le cose
Se Ps =0, il velivolo si stabilizza in volo diritto e livellato, non accelerato.
Noi plottiamo Ps al di sopra di un plot di He (visto prima) (energy height plot).

## Slide 93: Ps Charts
F-16C

## Slide 94: Ps Charts

## Slide 97: Ps Charts
1 Peso (ad es. 21737 lbs)
  Se incremento il peso Ps=0 contour “shrinks”
1 configurazione (ad es. 2 AIM-9 missiles)
  “Dirty” configuration shrinks plot
1 Throttle setting (Maximum power)
  Lower throttle setting shrinks plot
1 Load factor (1 g)
  Increased “g” shrinks plot
Un Ps chart è valido per:

## Slide 98: Ps Charts
Absolute ceilings (subsonic and supersonic)
Maximum speed
Maximum “zoom” altitude
“Reachability” (sinistra di max He)
Sustainability (On or inside Ps=0)
Che informazioni posso ricavare da un Ps chart?

## Slide 99: Applicazione: Minimum Time to Climb
Recall:
Per ottenere il minimo tempo di salita bisogna massimizzare il climb rate (dHe/dt). Quindi bisogna attraversare ogni energy height curve (curva a costante He) alla massima possibile specific excess power Ps.

## Slide 100: Applicazione: Minimum Time to Climb
F-16C

## Slide 101: Applicazione: Maneuvering Ps (Come cambia il Ps plot in caso di n=5)

## Slide 102: Applicazione: Confronto fra velivoli
Overlay(Sovrapporre) Ps charts per 2 velivoli
Determinare chi ha un vantaggio
Dove può volare e come ad esempio un velivolo vuole combattare.
Tanti altri fattori da considerare