## Slide 1
Università degli Studi di Napoli Federico II
Accademia Aeronautica
Laurea in
Gestione dei Sistemi Aerospaziali per la Difesa
(GESAD)
Corso di
MECCANICA DEL VOLO
Prestazioni di Salita
Prof. A. De Marco

## Slide 2: Prestazioni di salita
Si immagini un Boeing 777 (vedi figura) che si sta portando alla velocità di decollo sulla pista di un aeroporto. Esso si solleva dolcemente a circa 180 mi/h (289.7 km/h), il muso ruota verso l’alto, e l’aeroplano rapidamente sale fuori dalla vista. In una questione di minuti sta volando a velocità di crociera a 30000 ft (9144 m).
Quanto rapidamente può salire un aeroplano? Quanto tempo impiega a raggiungere una certa quota?

## Slide 3: Prestazioni di salita
ma
=>
È la velocità sulla traiettoria, cioè la velocità impostata dal pilota e che si legge sull’anemometro (solo a quota S/L) in quanto ad altre quote l’anemometro legge la CAS e non la TAS. Viene detta velocità di salita
È il RATEO di salita, cioè la componente verticale, cioè RC=dh/dt
Quindi il rateo di salita di un velivolo ad una certa velocità dipende dall’eccesso di potenza.
Analisi del: => RATEO SALITA (vel. Verticale)
=> Angolo di salita q

## Slide 4: Prestazioni di salita
potenza in eccesso
Le potenze sono assunte pari a quelle in volo livellato
Infatti l’angolo di salita è piccolo , cioè cosq circa =1, cioè L=W
L’equazione è approssimata se considero come potenza necessaria quella in volo livellato, cioè con L=W . Vediamo un esempio per capirlo :
Tipico vel. elica
Tipico vel. a getto

## Slide 5: Prestazioni di salita

## Slide 6: Prestazioni di salita
Poiché vale
e non L=W
Come nel caso del volo livellato
E’ come se la curva di resistenza e di potenza necessaria fossero riferite ad un peso inferiore
V
D
Curva effettiva in salita
V
Pn
Curva effettiva in salita
Bisogna però considerare che l’angolo di salita teta è piccolo (raramente riesce a superare i 10°, e quindi le differenze evidenziate dalle figure della resistenza in salita (curva blu a sinistra) e della potenza necessaria al volo in salita (blu curva a destra) sono veramente piccole e quindi verranno trascurate. Quindi assumeremo che la resistenza e la potenza necessaria al volo in salita siano uguali a quelle in volo livellato.
salita
volo livellato

## Slide 7: Prestazioni di salita
Odografo volo in salita (per data quota assegnata)
Vx
velocità di salita ripida
Vy
velocità di salita rapida
Si individuano, per data quota, dalla curva odografa la velocità che massimizza il rateo di salita RC ,detta anche Vy nei manuali di volo e velocità di salita rapida, fastest climb speed, e la velocità che massimizza l’angolo di salita (detta velocità di salita ripida “steepest climb” in inglese, ed indicata solitamente con Vx nei manuali di volo).
Non confondere il rateo di salita RC (vel. Verticale) dalla velocità di salita che è la vel orizzontale o anche la V sulla traiettroia

## Slide 8: Prestazioni di salita
Odografo
A hodograph is a diagram that gives a vectorial visual representation of the movement of a body or a fluid. It is the locus of one end of a variable vector, with the other end fixed. The position of any plotted data on such a diagram is proportional to the velocity of the moving particle. It is also called a velocity diagram.
Gr. hódos , strada e grafikós(γραφικός)

## Slide 9: Prestazioni di salita
Le prestazioni precedenti sono da considerarsi ad una certa quota.
Che succede al variare della quota ?
Differenze sul rateo di salita tra velivolo ad elica e a getto. Si vede che i massimi RC (massimo eccesso potenza) si ottengono a velocità maggiori per il velivolo a getto.
Velivolo ad elica
Velivolo a getto

## Slide 10: QUOTA DI TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Condizione di TANGENZA
Pn
Pd
All’aumentare della quota, sia per l’elica che per il velivolo a getto la potenza disponibile si riduce per effetto della riduzione di densità.
E’ quindi chiaro che si ridurrà il rateo di salita (ed anche il massimo rateo di salita).
Si arriverà quindi ad una quota massima alla quale il velivolo può sostenersi in volo livellato, quota alla quale il massimo Rc è =0. Tale quota viene chiamata quota di tangenza (ceiling in Inglese).
quota
Pd
Pn
Sia il massimo RC che il massimo angolo di salita si riducono all’aumentare della quota.

## Slide 11: QUOTA TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Tangenza Teorica (RC=0)
Tangenza pratica (RC=0.5 m/s)
(circa 100 ft/min)
Quota di tangenza teorica (R/C = 0) = 39,000 ft
Quota di tangenza pratica (R/C = 0.5 m/s) = 38,000 ft
Velivolo da
trasporto a getto
In effetti la quota di tangenza viene anche chiamata quota di tangenza teorica (Absolute ceiling) ed è una quota praticamente irraggiungibile perché il tempo per arrivarci diventa infinito(lo si vedrà meglio dopo). Si può però definire anche la quota di tangenza pratica (Service ceiling) come la quota alla quale il velivolo presenta un rateo di salita massimo residuo di circa 0.5 m/s (100 ft/min).
Per i velivoli a getto usualmente la quota di tangenza pratica è tra i 38,000 ed i 41,000 ft.
h

## Slide 12: QUOTA TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Based on maximum climb rates
Absolute Ceiling = 0 ft/min max RC (quota tangenza teorica)
Service Ceiling = 100 ft/min max RC (quota tangenza pratica)
Cruise Ceiling = 300 ft/min max RC
Combat Ceiling = 500 ft/min max RC
Oltre alle due quote di tangenza definite prima, ci possono essere altre quote di tangenza relative alla necessità di avere un certo margine per variare la velocità o effettuare leggere virate. Come vedremo successivamente in virata la potenza necessaria aumenta leggermente. Ecco quindi che si può definire il “Cruise Ceiling” come quota alla quale il massimo RC è di 300 ft/min.
Velivoli militari devono poter avere in quota anche capacità spinte di manovra e quindi richiedere maggiori riserve di potenza. In questi casi può essere definito il “Combat Ceiling” come la quota alla quale il massimo RC è di 500 ft/min (o in alternativa quota alla quale è possibile mantenere un certo angolo di bank (ad esempio 20-30°).

## Slide 13: Prestazioni di salita – Vel. a getto
Facciamo prima l’esempio relativo al velivolo a getto MD-80, di cui riportiamo i dati :
W=WTO =63500 Kg peso massimo al decollo
S=112 m2 b=33 m AR=9.72
CDo=0.020 e=0.80 CLMAX=1.5
Imp. propulsivo : 2 motori PW JT8D da 9072 Kg di spinta ciascuno, cioè To=18144 Kg
Dai dati geometrici ed aerodinamici del velivolo ho :
EMAX=17.5

## Slide 14
h=0 S/L
MAX CLIMB Modello esatto
MAX CLIMB Modello appross (S/L)
A
E
Il modello approssimato permette di valutare in modo accurato il massimo rateo di salita
Il massimo RC si ha tra E ed A (più vicino ad A)
Valori del valore massimo intorno ai 15 m/s
Valore del punto E molto prossimo al valore max
P
Prestazioni di salita – Vel. a getto
h=0 S/L

## Slide 15
h=10,000 ft
MAX CLIMB Modello esatto
MAX CLIMB Modello appross (bassa quota)
Il modello approssimato permette di valutare in modo abbastanza accurato il massimo rateo di salita
Il massimo RC si ha tra E ed A
Valori del valore massimo intorno ai 12 m/s
A
E
P
Prestazioni di salita – Vel. a getto
h=10,000 ft

## Slide 16
h=20,000 ft
A questa quota qualche piccola differenza tra modello esatto ed approssimato
Valori dell’ordine di 9 m/s
Massimo vicino al punto E
MAX CLIMB Modello motore esatto
MAX CLIMB Modello appross (alta quota)
E
P
A
Prestazioni di salita – Vel. a getto
h=20,000 ft

## Slide 17
h=30,000 ft
MAX CLIMB Modello esatto (approx)
Il massimo RC si ha tra E ed A, ma ad alte quote molto vicino ad E
Valori del valore massimo intorno ai 4 m/s
A
E
P
Prestazioni di salita – Vel. a getto
h=30,000 ft

## Slide 18
In effetti se la spinta è costante con la velocità (turbofan ad alte quote o turbogetto puro, vedi cap. 6) , l’andamento della potenza disponibile sarà lineare con V e guardando il diagramma si vede GRAFICAMENTE come per un velivolo a getto il massimo rateo di salita (proporzionale all’eccesso di potenza) si otterrà ad una velocità molto vicina a quella del punto E. In realtà sarebbe praticamente E se la spinta disponibile (in rosso) fosse perfettamente parallela alla retta passante per l’origine e tangente alla curva della pot. necessaria.
E
Prestazioni di salita – Vel. a getto

## Slide 19
Riportando i grafici del rateo di salita a tutte le quote in un unico grafico si evidenzia come all’aumentare della quota si ha una riduzione di RC ed in particolare del valore massimo. Lo stesso diagramma potrebbe essere riportato in Mach e si evidenzia che il Mach al quale bisogna volare con tale velivolo per avere un massimo rateo di salita è all’incirca pari a 0.50, con valori variabili tra 0.40 (S/L) e 0.60-0.70 (in quota).
Prestazioni di salita – Vel. a getto
h= S/L,
10,000 ft
20,000 ft
25,000 ft
30,000 ft
35,000 ft

## Slide 20
Possono essere riportati anche gli angoli di salita alle varie quote. Anche gli angoli decrescono con la quota. L’angolo massimo (quota h=0) è pari a circa 7.5 gradi.
Ricordiamo che l’angolo di salita dipende dall’eccesso di spinta e non dall’eccesso di potenza. La velocità di angolo di salita massimo (velocità o assetto di salita ripida, denominata Vx) è minore di quella di massimo rateo (velocità di salita rapida, Vy). Alle quote basse il massimo angolo si ottiene tra P ed E ed alle alte quote (es. 30,000 ft) entrambe le velocità sono molto prossime alla velocità del punto E.
Prestazioni di salita – Vel. a getto
h= S/L,
10,000 ft
20,000 ft
25,000 ft
30,000 ft
35,000 ft
E
P
h= S/L,
10,000 ft
20,000 ft
25,000 ft
30,000 ft
35,000 ft
P
E

## Slide 21
Riportando il massimo rateo di salita in funzione della quota otteniamo un diagramma che mostra come (soprattutto dopo una certa quota) ho un andamento abbastanza lineare a decrescere. Per tale velivolo esiste quindi una quota alla quale il massimo rateo è zero e sarà intorno ai 38,000 ft. In effetti tale quota (detta quota di tangenza teorica) è praticamente irraggiungibile(infatti il tempo per raggiungerla sarebbe infinito). La quota alla quale il massimo RC è 0.50 m/s (circa 100 ft/min) è detta quota di tangenza pratica e diventa la massima quota operativa per il velivolo.
Prestazioni di salita – Vel. a getto
Quota
tangenza pratica
Quota
tangenza
teorica

## Slide 22
CONCLUSIONI – Approccio Grafico
Il massimo RC per un velivolo da trasporto a getto (propulso con motori turbofan HBPR) è dell’ordine dei 15-20 m/s al livello del mare. Il valore del massimo angolo (raggiunto a velocità sulla traiettoria inferiori) è invece tra i 7 ed i 9 gradi. Sia il rateo che l’angolo si riducono all’aumentare della quota, fino al raggiungimento della quota di tangenza teorica (massimo RC=0) o pratica (massimo R=0.5 m/s). Il massimo rateo di salita RC viene ottenuto a velocità abbastanza elevate , come visto nel caso del velivolo a getto a velocità tra quelle del punto E e punto A. Si vedrà successivamente che verrà appunto assunto il punto E per il calcolo.
Riguardo l’angolo, e’ bene chiarire che, quando vediamo un velivolo salire dopo il decollo, siamo portati più a vedere l’angolo di assetto del velivolo g , che può essere invece anche di 17-20 gradi, dato che è pari all’angolo di volta (angolo di salita q, cioè l’angolo della traiettoria + l’angolo di attacco (che può essere in questa fase anche di 8-10 gradi).
Prestazioni di salita – Vel. a getto
V
q
a
ASSE RIF
VELIVOLO
g

## Slide 23
CONCLUSIONI – Considerazioni sulla misura di RC a bordo
E’ bene segnalare infine che il rateo di salita viene a bordo misurato dallo strumento detto variometro (Vertical Speed Indicator) che misura tale velocità sulla base della misura della variazione nel tempo della quota pressione. L’unità di misura maggiormente usata è però quella dei [ft/min]. Si ricorda che 1 m/s => circa 197 ft/min. Quindi il limite di 0.50 è pari a circa 100 ft/min. Nel caso del velivolo MD-80 avremmo un massimo Rc al livello del mare di 15 m/s corrispondenti a circa 3000 ft/min.
Prestazioni di salita – Vel. a getto
Ad esempio tale strumento misura fino a 2000 ft/min
10 m/s => circa 2000 ft/min

## Slide 24
Consideriamo sempre il velivolo Beechcraft King Air C90.
W=4380 Kg peso massimo al decollo
S= 27.3 m2 b=15.3 m AR=8.57
CDo=0.026 e=0.78 CLMAX=1.6
2 Motori Pratt&Withney PT6A21 , ciascuno da 550 hp all’albero. I motori sono turboelica. Rendimento prop. delle eliche P = 0.80.
Quote considerate : S/L, 12,000 ft, 20,000 ft
Prestazioni di salita – Vel. ad elica

## Slide 25
Prestazioni di salita – Vel. ad elica
h= S/L,
6,000 ft
12,000 ft
20,000 ft
h= S/L
h= 6,000 ft
h= 12,000 ft
h= 20,000 ft
P
Andamento POT necessaria con polare reale
Si deve notare che per V minori del punto P (cioè tra P ed S, stallo) le curve deviano da quelle relative alla polare parabolica
P

## Slide 26
Prestazioni di salita – Vel. ad elica
Rateo di salita massimo S/L pari a 12 m/s (circa 2400 ft/min)
Angolo di salita massimo a S/L dell’ordine di 16-17 deg (> del jet)
Assetto di salita rapida (max RC) praticamente coincidente con
il punto P
E
P
S
A
P
Attenzione che a sx del punto P (cioè tra P ed S) la resistenza e la potenza necessarie sono sottostimate perché la polare non è più parabolica. L’andamento corretto del RC e dell’angolo sono riportati tratteggiati.
Quindi angolo max tra P ed S.
Andamento con polare parabolica
Andamento con polare reale

## Slide 27: Prestazioni di salita
Trattazione analitica
L
W
D
T
(ASSI VENTO)

## Slide 28: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
E
P
RCmax
A
Nel caso del velivolo a getto, data la tendenza (quasi lineare) dell’andamento della potenza disponibile, il massimo RC si avrà ad assetti prossimi a quelli del punto E.

## Slide 29: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Approccio approssimato
Un primo (approssimato) approccio analitico consiste nel calcolare il massimo rateo di salita ad una certa quota all’assetto di massima efficienza.
con θ espresso in radianti.
Per avere i gradi moltiplicare per 57.3.
Ed il corrispondente angolo salita
(che non è il max angolo):
Ovviamente anche la spinta disponibile va valutata alla velocità VE
E
P
RCmax
A

## Slide 30: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Approccio analitico esatto (nell’ipotesi di T=Td costante con V)
- D/W

## Slide 31: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Il fattore  è pari a circa 2, in quanto il denominatore è solitamente >>3 e quindi la radice è circa 1.
In corrispondenza della quota di tangenza
e =3 ( e si ha la velocità di salita rapida limite (di fatto con RC=0).
Approccio analitico esatto (nell’ipotesi di T=Td costante con V)
fc sta per “fastest climb”

## Slide 32: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Approccio esatto
Ricaviamo l’espressione generica di D/W
RICORDIAMO che il rateo di salita è :

## Slide 33: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Approccio esatto
Sostituendo a q
Ma ricordo che :

## Slide 34: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Approccio esatto
Ma

## Slide 35: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Approccio esatto
Con la nuova espressione per la V

## Slide 36: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Il massimo rateo di salita RCMAX dipende da:
- da W/S (carico alare) e cresce al crescere di esso
dal rapporto spinta / peso (in modo forte)
dal CDo (cresce al ridursi del CDo)
dall’efficienza massima
E’ importante notare come aumentare il carico alare (ad esempio riducendo la superficie alare) per un velivolo a getto equivale ad aumentare sia la velocità massima (e la velocità di crociera) sia il massimo rateo di salita del velivolo.
Questo avviene perché riducendo S si riduce la superficie bagnata e così si riduce la resistenza parassita (di attrito) importante alle alte velocità.

## Slide 37: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Assumendo G=2 (che come visto vale vicino a quote basse, prossime a zero)

## Slide 38: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Con T e W espresse in Kg

## Slide 39: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Quindi siamo arrivati ad un’espressione approssimata (G=2)
e utilizzando forze espresse in [Kg]

## Slide 40: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Con T e W espresse in Kg
W=WTO =63500 Kg peso massimo al decollo
S=112 m^2 b=33 m AR=9.72 CDo=0.020 e=0.80
Imp. propulsivo : 2 motori PW JT8D da 9072 Kg di spinta ciascuno, cioè To=18144 Kg
Valori molto elevati e non verosimili perché la spinta disp. non può essere considerata pari alla spinta statica !
Anche ipotizzando una riduzione pari a 0.87, i valori sono alti rispetto a quelli reali.
Il motivo è che bisogna tenere in conto il fattore Kmz del turbofan che riduce la spinta con la velocità di volo.

## Slide 41: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
Il primo termine a quote basse è molto più influente del secondo.
Valore in accordo con il dato ottenuto precedentemente per via grafica (circa 15 m/s vedi sopra)
Rispetto al calcolo precedente andrebbe però considerato un valore di T diverso da To. Infatti dal grafico della spinta di un turbofan a livello del mare (S/L) in funzione della velocità (del Mach) si vede che, assumendo la velocità del punto E ed applicando la formula (in pratica è come assumere spinta disponibile costante intorno a quel punto e pari a quella calcolata in E), si ha, nel caso del velivolo MD-80:

## Slide 42: Prestazioni di salita
Trattazione analitica – VEL GETTO
A quote elevate, ad esempio 30,000 ft, assumendo il modello di motore turbofan visto, sempre nel caso del velivolo MD-80 :
A quote elevate anche il secondo termine diventa importante. Teoricamente non avrei potuto usare la relazione sopra perché il fattore gamma non è più =2.Ma cambierebbero solo leggermente i coefficienti dell’equazione. In definitiva, ai fini dell’importanza per determinare il massimo RC, i fattori che maggiormente influiscono sono: Basse Quote Alte quote
A quote elevate:
RC
(m/s)

## Slide 43: Prestazioni di salita
VEL GETTO
Se andiamo a considerare le reali curve di spinta al variare di velocità e quota per un velivolo da trasporto a getto motorizzato con motori turbofan ad alto BPR :
Motore TFAN ad alto BPR
(HBPR), BPR=5-6
Velivolo tipo Boeing 737:
W=60000 Kg S=100 m^2 b=28.5m AR=8.1
Cdo=0.020 e=0.80
To=2 x 10000 Kg=20000 Kg
CLE=0.64 EE= EMAX=15.97 (circa 16)
VE=122.6 m/s = 441 Km/h (S/L)
DE=3756 Kgf = 36830 N
PE=DE * VE = 4516 kW (S/L)
Con le curve di spinta del motore assunte (MODELLO PRESENTATO NEL CAP. 6), con il fattore KMZ a destra (condizioni di crociera) moltiplicato per 0.87( e non per 0.83 come fatto per la crociera in quanto è possibile sfruttare maggiormente il motore, cioè ad un rpm maggiore perché la salita è relativamente breve (15-20 min) rispetto alla crociera,
SI OTTENGONO LE CURVE ALLA PAGINA SEGUENTE:

## Slide 44: Prestazioni di salita
VEL GETTO
Velivolo tipo Boeing 737:
V (Km/hr)
T e D
(Kgf)
Td_Climb
Td_Tfan
S/L
KT
V (Km/hr)
POT
(kW)
Modello spinta MAX CLIMB basse quote
z=0 ft(S/L) KMZ= 1.00 –1.028 M + 0.608 M^2
z= 10000 ft KMZ= 0.79 –0.651 M + 0.345 M^2
z= 20000 ft KMZ= 0.56 –0.345 M + 0.216 M^2
z= 25000 ft KMZ= 0.38
z= 30000 ft KMZ= 0.32
z= 35000 ft KMZ= 0.27
S/L
RC
(m/s)
P
E
A
V (Km/hr)

## Slide 45: Prestazioni di salita
VEL GETTO
Velivolo tipo Boeing 737:
V (Km/hr)
POT
(kW)
S/L
Per un B737 valori tipici del massimo RC a livello del mare (S/L) sono quindi intorno ai 18 m/s. (circa 3900 ft/min)
Il valore di RC massimo si ottiene ad un assetto tra E ed A.
Nei calcoli ed esercizi (senza possibilità di valutare l’intera curva) potremo assumere di valutare il massimo nel punto E, per semplicità.
E’ chiaro che dovremo stimare la spinta disponibile nel punto E, cioè tenendo conto della riduzione di spinta con V legata al KT.
S/L
RC
(m/s)
P
E
A
V (Km/hr)

## Slide 46: Prestazioni di salita
VEL GETTO
Velivolo tipo Boeing 737:
Anche a 10000 ft il modello semplificato fornisce buoni risultati, soprattutto se applicato nel punto E.
h= 10000 ft
T e D
(Kgf)
POT
(kW)
h= 10000 ft
V (Km/hr)
RC
(m/s)
E

## Slide 47: Prestazioni di salita
VEL GETTO
Velivolo tipo Boeing 737:
A quote elevate (es 30000 ft) il modello semplificato a velocità variabile non va bene e deve essere sostituito con il modello approssimato.
Alle alte quote il modello approssimato ed il modello più realistico coincidono.
Alle quote elevate il punto E rappresenta senza dubbio l’assetto di massimo RC (molto vicino ad esso).
h= 30000 ft
T e D
(Kgf)
POT
(kW)
h= 30000 ft
V (Km/hr)
RC
(m/s)
E
h= 30000 ft
V (Km/hr)

## Slide 48: Prestazioni di salita
Trattazione analitica - ELICA
d = p a =T V

## Slide 49: Prestazioni di salita
Trattazione analitica - ELICA
Con potenza in [hp] e W in [Kg]

## Slide 50: Prestazioni di salita
Trattazione analitica - ELICA
Con potenza in [hp] e W in [Kg]
ma
Con potenza in [hp] e W in [Kg]

## Slide 51: Prestazioni di salita
Trattazione analitica - ELICA
Si può anche ricavare una espressione più semplice:

## Slide 52: Prestazioni di salita
Trattazione analitica - ELICA
Un’altra importantissima informazione che si ricava dalla formula è che per un velivolo ad elica il massimo rateo di salita aumenta al RIDURSI del carico alare.
Quindi, mentre per un velivolo a getto il rateo massimo di salita cresce al crescere del carico alare, per un velivolo ad elica succede il contrario !
Quindi ridurre la superficie alare per un velivolo ad elica non comporta per il rateo di salita un vantaggio come per i velivoli a getto.
PARAMETRO
FONDAMENTALE
Per i velivoli ad elica è molto importante l’apertura alare per avere buone capacità di salita !!

## Slide 53: QUOTA TANGENZA
All’aumentare della quota l’eccesso di potenza si riduce, in quanto la potenza disponibile diminuisce per tutti i sistemi propulsivi, mentre la potenza necessaria aumenta.
Conseguentemente il max RC (massimo rateo di salita) si riduce con la quota (vedi esempio).
Ci sarà una quota alla quale il massimo rateo è =0 , detta appunto quota di tangenza teorica (absolute ceiling)
tangenza teorica
(absolute ceiling)
Pn
Pd

## Slide 54: QUOTA TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Come ricavare la quota di tangenza
Velivoli ad elica
Un primo modo per ricavare la quota di tangenza teorica (ma eventualmente anche quella pratica) è quello di estrapolare la relazione lineare (assumendo andamento lineare di RC_max con la quota) avendo calcolato il valore di RCmax a 2 quote, ad esempio a livello del mare e ad una quota pari a 6000 o 8000 m. Calcolato il valore a quota 0 (S/L), chiamato Rcmax_0 e calcolato il valore ad una quota elevata z scelta a piacere (Rcmax_z) :
RC_max
z
ZTT (quota tang teorica)
ZTP (quota tang pratica)
0.5 m/s
con
Rcmax_z
z
Rcmax_0
(@ S/L)
Con a si è indicato il termine noto e con b la pendenza della retta. Si può quindi ricavare sia la quota di tangenza teorica che quella pratica(ponendo l’equazione (1) rispettivamente =0 oppure =0.5 m/s):
Eq (1)
Si noti che a ha le dimensioni di [m/s] e b
ha le dimensioni di [1/s], il risultato viene espresso in [m]
Estrapolazione

## Slide 55: QUOTA TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Come ricavare la quota di tangenza
Velivoli ad elica
Esempio applicativo(turboelica tipo ATR 72):
RC_max
z
Ztt (quota tang teorica)
Ztp (quota tang pratica)
0.5 m/s
Rcmax_z
z
Rcmax_0
(@ S/L)
Estrapolazione
W= 20000 Kg S=60 mq b=27 m AR=12.1
Cdo=0.027 e=0.80
=5500 hp
Si calcola il massimo rateo a quota S/L:
Si calcola poi il massimo rateo a quota z, avendo scelto z=8000 m:
z=8000 m
0.43

## Slide 56: QUOTA TANGENZA
Come ricavare la quota di tangenza
Velivoli ad elica
Esempio applicativo(turboelica tipo ATR 72) (continua):
RC_max
z
Ztt (quota tang teorica)
Ztp (quota tang pratica)
0.5 m/s
Rcmax_z
z
Rcmax_0
(@ S/L)
Estrapolazione
Quota di tangenza teorica (absolute ceiling)
Quota di tangenza pratica (service ceiling)

## Slide 57: QUOTA TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Come ricavare la quota di tangenza teorica
Velivoli ad elica
Il massimo rateo ad ogni quota si ha nel punto P.
L’espressione sotto mostra come è funzione della quota (avendo espresso la variazione di potenza all’albero con la quota pari al rapporto delle densità) e avendo esplicitato al secondo termine la potenza necessaria minima ad ogni quota (punto P).
Velocità punto P a quota 0 (S/L)
Si vede quindi che viene una funzione di sigma (densità relativa) e ponendo l’espressione uguale a 0 si viene a trovare il valore di sigma che corrisponde alla quota di tangenza teorica (dove il massimo rateo salita RCMAX è appunto =0)
Metodo diretto analitico
z

## Slide 58: QUOTA TANGENZA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Come ricavare la quota di tangenza teorica
Velivoli ad elica
Velocità punto P
a quota 0 (S/L)
In effetti per motori turboelica il fattore Kv non è indipendente dalla quota, poiché dipende dalla velocità alla quale viene calcolato, che è la VP (e che è una velocità vera e dipende dalla quota). E’ però vero che alla VP (velocità bassa) il Kv è molto piccolo (tra 1.03 ed 1.05 a quote alte) e quindi potrebbe praticamente essere trascurato (cioè posto =1). In effetti si fa un primo calcolo con Kv=1, si stima la quota, si stima la VP a tale quota e si ri-stima il Kv e si effettua il calcolo una seconda volta.
Valore di sigma (rapp densità) alla quota di tangenza teorica
Metodo diretto analitico
z

## Slide 59: QUOTA TANGENZA
Come ricavare la quota di tangenza teorica
Velivoli ad elica
Velocità punto P
a quota 0 (S/L)
Assumiamo inizialmente Kv=1
Ed usiamo le unita del S.I.
(N, m/s e Watt)
Valore di sigma (rapp densità) alla quota di tangenza teorica
Esempio calcolo (ATR72):
W= 20000 Kg S=60 mq b=27 m AR=12.1
Cdo=0.027 e=0.80
=5500 hp
Metodo diretto analitico
z

## Slide 60: QUOTA TANGENZA
Velivoli ad elica
Valore di sigma (rapp densità) alla quota di tangenza teorica
Esempio calcolo (ATR72):
Che corrisponde ad una quota di circa ZTT= 8901 m.
Con tale valore di quota, la velocità del punto P è:
Il valore di Kv dal grafico a tale V è =1.09
Ricalcolando il valore della quota di tangenza:
Che fornisce un valore finale della quota di tangenza pari a circa ZTT= 9370 m (quindi non eccessivamente diversa da quella precedentemente calcolata con Kv=1, ma comunque più accurata).
Metodo diretto analitico
z

## Slide 61: QUOTA TANGENZA
Velivoli a getto
Ovviamente, anche nel caso di velivolo a getto, posso calcolare
il max RC a due quote e poi per estrapolazione trovare la quota di tangenza (sia teorica che pratica).
Ovviamente, nei calcoli, come detto, assumiamo sempre il punto E come velocità alla quale fare i calcoli e dove il jet avrà massimo rateo di salita.
ESEMPIO : Velivolo MD80
Estrapolazione
RC_max
z
Ztt (quota tang teorica)
Ztp (quota tang pratica)
0.5 m/s
Rcmax_z
z
Rcmax_0
(@ S/L)
Ricordiamo solamente che, a rigore, la spinta di un motore turbofan, soprattutto alle basse quote, non è costante con la velocità, ma segue l’andamento visto nel cap. 6.
W=63500 Kg S=112 m^2 b=33m Cdo=0.020 e=0.80
To=2 x 9072 Kg=18144 Kg
Quota S/L
Il massimo RC viene valutato ad una velocità pari a quella del punto E (massima efficienza) perché per il velivolo a getto graficamente sembra essere la velocità alla quale è massimo l’eccesso di potenza.

## Slide 62: QUOTA TANGENZA
Velivoli a getto
ESEMPIO : Velivolo MD80
Estrapolazione
Motore TFAN ad alto BPR
(HBPR), BPR=5-6
Rateo massimo calcolato a S/L nel punto E
Calcolo max RC a S/L

## Slide 63: QUOTA TANGENZA
Velivoli a getto
ESEMPIO : Velivolo MD80
Estrapolazione - Calcolo Rcmax in QUOTA
Motore TFAN ad alto BPR
(HBPR), BPR=5-6
Rateo massimo calcolato in quota nel punto E.
Modello Tfan HBPR alte quote
Calcoliamo RC massimo a quota 30,000 ft

## Slide 64: QUOTA TANGENZA
Velivoli a getto
Estrapolazione , JET , caso MD-80
calcolato in quota,
a z=30,000 ft (9150 m)
RC_max
z
Ztt (quota tang teorica)
Ztp (quota tang pratica)
0.5 m/s
Rcmax_z
z
Rcmax_0
(@ S/L)
Si nota come c’è un certo errore(valori un po’ elevati), rispetto ai dati calcolati in modo esatto con le reali curve di spinta. L’errore è dovuto al fatto che l’estrapolazione andrebbe effettuata usando 2 quote elevate, ad esempio 25,000 e 30,000 ft.

## Slide 65: QUOTA TANGENZA
Velivoli a getto
Estrapolazione , JET , caso MD-80
Calcolando il valore di RC massimo a 2 quote elevate, calcolando di nuovo RC massimo, ma a quota 35,000 ft (10670 m) :
RC_max
z
Ztt (quota tang teorica)
Ztp (quota tang pratica)
0.5 m/s
Rcmax_z1
z1
Rcmax_0
(@ S/L)
Facendo estrapolazione tra 30,000 e 35,000 ft, si trova un gradiente pari a:
z2
Rcmax_z2
Ed una quota di tangenza teorica e pratica pari a :
Pari a circa 39,000 ft e 38,000 ft.
(risultato corretto ed in linea con le curve reali viste all’inizio del capitolo e riportate anche alla pagina precedente.

## Slide 66: QUOTA TANGENZA
Velivoli a getto
Nel caso di velivolo a getto, scriviamo:
Alla quota di tangenza teorica avremo:
Estrapolazione, jet metodo diretto
RC_max
z
Ztt (quota tang teorica)
Ztp (quota tang pratica)
0.5 m/s
Rcmax_z
z
Rcmax_0
(@ S/L)
Applicandolo al caso precedente:
Cioè 11810 m pari a 38750 ft
E’ evidente che con tale approccio non può essere trovata la quota tangenza pratica, che deve essere calcolata per interpolazione tra la tangenza ed una quota elevata (es 25,000 o 30,000 ft ) alla quale viene calcolato RC massimo.

## Slide 67: TEMPO DI SALITA
RC=dz/dt
Partendo da S/L
Il tempo impiegato per arrivare a quota a partire da quota zero (S/L) è l’integrale (area sottesa)
In pratica il tempo è quella che in analisi può essere definita una funzione integrale, nella quale la variabile indipendente è l’estremo di integrazione di una data funzione
Quota z [m]

## Slide 68: TEMPO Minimo DI SALITA
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Se assumiamo come legge di RCmax(z)
una legge lineare:
Tempo minimo per arrivare a quota z
Ad esempio, con i valori di a e b ricavati nell’esempio precedente:
a= 13.28 [m/s] e b=-0.001456 [1/s]
Il tempo che il velivolo impiega ad arrivare alla quota di crociera di 6000 m è:
Se si vuole il tempo minimo bisogna usare il
massimo RC ad ogni quota
Quota z
1/Rcmax(z)
z
Legge lineare

## Slide 69: VOLO LIBRATO

## Slide 70: VOLO LIBRATO
L’angolo di planata minimo non dipende dalla quota, dal carico alare o cose simili, ma
SOLO dall’EFFICIENZA MASSIMA !
Se vogliamo ottenere la distanza percorribile R dal velivolo a partire da una quota iniziale h :
Quindi tale valutazione è abbastanza banale. Se un velivolo ad esempio parte da quota 10,000 m ed ha efficienza massima pari a 15 percorrerà al massimo 150 Km, volando sempre all’assetto del punto E.

## Slide 71: VOLO LIBRATO

## Slide 72: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
è la velocità di planata di equilibrio. Chiaramente essa dipende dalla quota) e dal carico alare. Il valore di CL nell’Eq. [8.24] è quel valore particolare che corrisponde al valore specifico di L/D usato nell’Eq. [8.22]. Ricordiamo che sia CL che L/D sono caratteristiche aerodinamiche dell’aereo che variano con l’angolo d’attacco, come mostrato in Fig. 5.41. Si noti dalla Fig. 5.41 che un determinato valore di L/D, indicato con (L/D), corrisponde ad un determinato angolo d’attacco , che successivamente impone il coefficiente di portanza (CL). Se L/D è mantenuto costante per tutta la traettoria di planata, allora CL è costante lungo la traiettoria. Comunque la velocità di equilibrio cambierà con la quota lungo questa traiettoria, diminuendo al diminuire della quota.

## Slide 73: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Consideriamo di nuovo il caso di minimo angolo di planata come trattato con l’Eq. [8.23]. Per un tipico aeroplano moderno, (L/D)max = 15, e per questo caso, dall’Eq. [8.23],
è un angolo piccolo. Quindi possiamo ragionevolmente

## Slide 74: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
A parte l’angolo di discesa (e quindi la distanza percorribile) è di interesse la velocità verticale , o anche Rateo di discesa RD. Dalla equazione di equilibrio lungo l’asse vento x, moltiplicando successivamente entrambi i membri per la V :
Rateo di discesa MINIMO
all’assetto del punto P
(min POT nec al volo
livellato)
Infatti :
e quindi:

## Slide 75: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
RD MINIMO => POTENZA Minima
Il rateo di discesa viene anche chiamato Sink Rate in inglese

## Slide 76: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
ASSETTO di minimo RD e di minimo angolo sono diversi !!
ODOGRAFO VOLO LIBRATO
Essendo la curva di RD in funzione
di V è praticamente la curva della potenza necessaria ribaltata e divisa per il peso W

## Slide 77: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
ODOGRAFO VOLO LIBRATO
La curva di RD è la curva della potenza necessaria ribaltata.
E’ come RC con potenza disponibile=0

## Slide 78: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Dividendo tra loro le 2 equazioni di equilibrio
=>

## Slide 79: VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
L’Equazione mostra esplicitamente che
Essa mostra inoltre che la velocità di discesa diminuisce al diminuire della quota e aumenta come la radice quadrata del carico alare.
=>
Angolo piccolo
Velocità sulla traiettoria di minimo RD

## Slide 80: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Un possibile approccio è quello di assumere
Una legge lineare di RDmin(z)=RD_P(z) con la quota:
Tempo massimo di volo a partire da quota z
Se si vuole il tempo massimo bisogna usare il Minimo RD (rateo di discesa) ad ogni quota (che è quello del punto P)
Quota z
1/RDmin(z)
RDmin(z)
Legge lineare
Quota z
Si noti che il minimo RD è piu’ alto
in quota e si riduce all’avvicinarsi al suolo
Per avere il minimo assoluto a S/L
V
RD
Ricordando la definizione di rateo di discesa (NB è negativo):
Con RD
negativo
Abbiamo assunto RD positivo ed abbiamo cambiato
Gli estremi di integrazione
In valore assoluto

## Slide 81: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Ad esempio, dato un velivolo Cessna SkyHawk
con i seguenti dati:
Peso W=1090 Kg
Apertura alare b=10.9 m S=16.2 m^2 AR=7.33
CDo=0.028 e=0.80;
EMAX = 12.83
Se si fissa una quota di partenza in volo librato di 3000 m; si ha:
A quota 3000 m : VE=44.9 m/s VP=34.1 m/s (TAS)
PnE=37.5 kW PnP=32.9 kW
RDE=3.50 m/s RDP=3.07 m/s Rateo inteso in valore assoluto
A quota S/L (=0 m) VE=38.7 m/s VP=29.4 m/s (TAS)
PnE=32.3 kW PnP=28.3 kW
RDE=3.01 m/s RDP=2.65 m/s Rateo inteso in valore assoluto
A partire da 3000 m, la massima distanza percorribile Rmax
sarà (si otterrà volando sempre all’assetto del punto E) :
Rmax= EMAX *3000 m
= 38490 m=38.5 Km

## Slide 82: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
A quota 3000 m : VE=44.9 m/s VP=34.1 m/s (TAS)
PnE=37.5 kW PnP=32.9 kW
RDE=3.50 m/s RDP=3.07 m/s
A quota S/L (=0 m) VE=38.7 m/s VP=29.4 m/s (TAS)
PnE=32.3 kW PnP=28.3 kW
RDE=3.01 m/s RDP=2.65 m/s
Quindi all’assetto del punto P il velivolo ha il minimo rateo di discesa RD.
Il rateo è pero’ funzione della quota passando da 3.07 m/s a quota 3000 fino a 2.65 m/s a S/L.
Assumendo una legge lineare per il rateo di discesa in P (rateo minimo), sempre inteso positivo:
a= 2.65 m/s b=(3.07-2.65)/3000=0.00014 (1/s)
Il tempo massimo di volo librato a partire da una quota di 3000 m sarà quindi:
Con RD assunto positivo

## Slide 83: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
In effetti è possibile ricavare una relazione analitica,
a prescindere dall’assunzione della legge lineare di
RD con la quota, e risolvere il problema in modo elegante.
Infatti :
Infatti la velocità del punto P (e anche la potenza necessaria minima) dipendono propro dalla radice del rapporto delle densità. Se nell’integrale cambio la variabile indipendente passando dalla quota z al relativo rapporto delle densità sigma , poiché per quote basse (vedi cap 1) si puo’ vedere che la variazione della densità relativa con la quota è abbastanza lineare (vedi grafico)
Fino a quota di 4000 m si può assumere
lineare , con un gradiente pari a -0.092/km,
(vedi tabelle ISA) cioè:

## Slide 84: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Quindi l’integrale diventa:
Essendo :
con
FORMULA DIRETTA che fornisce il Tempo massimo di volo a partire dalla quota
Con rapp densità pari a sigma

## Slide 85: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Nel caso precedente del Cessna SkyHawk, essendo :
A partire dalla quota di 3000 m , essendo sigma pari a
A quota S/L (=0 m) VE=38.7 m/s VP=29.4 m/s (TAS)
PnE=32.3 kW PnP=28.3 kW
RDE=3.01 m/s RDP=2.65 m/s
Che è più corretto (ma non molto diverso) dal valore trovato considerando andamento di RD lineare con la quota e riportato a pag 47
precedentemente (pari a 1050.8 sec).

## Slide 86: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
Gli alianti, grazie agli allungamenti alari molto elevati hanno efficienze aerodinamiche elevatissime e ratei di discesa molto bassi.
Infatti ALIANTE ASW24 :
Peso W=305 Kg (senza water ballast)
Apertura alare b=15 m S=10 m^2 AR=22.5
CDo=0.0090 (l’aliante ha un Cdo molto basso, essendoci ala con profilo laminare che opera a basso Reynolds , con Cd di profilo pari a circa 0.0040 e fusoliera a bassissima resistenza.
ALIANTE ASW24
Il fattore di Oswald è anch’esso molto alto, l’ala ha una distribuzione di portanza quasi ellittica, quindi e=0.98.
Con tali dati l’efficienza massima è pari a EMAX = 44
A quota 3000 m : VE=28.9 m/s VP=21.9 m/s (TAS)
PnE=1.97 kW PnP=1.73 kW
RDE=0.66 m/s RDP=0.58 m/s
A quota S/L (=0 m) VE=24.8 m/s (89 Km/h) VP=18.9 m/s (68 Km/h) (TAS)
PnE=1.70 kW PnP=1.49 kW
RDE=0.57 m/s RDP=0.50 m/s

## Slide 87: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
ALIANTE ASW24
ALIANTE ASW24
Quindi abbiamo un rateo di discesa pari a circa 0.5 m/s.
E’ evidente che con efficienza massima pari a 44, a partire da un quota di 3000 m , l’aliante percorre fino a 132 Km (= 3000 m x 44).
A quota S/L (=0 m) VE=24.8 m/s (89 Km/h) VP=18.9 m/s (68 Km/h) (TAS)
PnE=1.70 kW PnP=1.49 kW
RDE=0.57 m/s RDP=0.50 m/s
I dati calcolati, a parte la velocità (leggere diff. dovute alla non perfetta parabolicità della polare aerodinamica), collimano bene con i dati sperimentali di volo, che mostrano il rateo di discesa in funzione della V (la cosidetta speed-polar, o odografa del volo librato) vista in precedenza. Applicando la formula trovata precedentemente, possiamo valutare il tempo massimo in volo librato dell’aliante:
Che mostra le capacità di un veleggiatore di volare senza motore

## Slide 88: TEMPO Massimo di volo in VOLO LIBRATO
Nell’Eq. [8.24],
Nell’Eq. [8.24],
ALIANTE ASW24
ALIANTE ASW24
A quota S/L (=0 m) VE=24.8 m/s (89 Km/h) VP=18.9 m/s (68 Km/h) (TAS)
PnE=1.70 kW PnP=1.49 kW
RDE=0.57 m/s RDP=0.50 m/s
DATI DI VOLO
Si noti che il diagramma è fatto considerando laCAS e non la TAS
Curva a peso W=500 Kg
(con water ballast)